建设项目竣工环境保护验收监测报告表

项目名称： 重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目

建设单位：        重庆科路诗鞋业有限公司

编制单位：重庆润本环保科技有限公司

二〇一九年十二月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:

填表人：

| 建设单位：重庆科路诗鞋业有限公司（盖章） | 编制单位：重庆润本环保科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15023717676 | 电话：18580228713 |
| 邮编：400052 | 邮编：401147 |
| 地址：重庆市大渡口区石林大道11号3F | 地址：重庆市渝北区新牌坊山顶道国宾城12栋20-11 |

表1

| 建设项目名称 | 重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 重庆科路诗鞋业有限公司 |
| 建设地点 | 重庆市大渡口区石林大道11号3F | 邮编 | 400052 |
| 联系人 | 胡永康 | 联系电话 | 13587455577 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 √ 迁建 |
| 立项审批部门 | 重庆市大渡口区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-500104-19-03-066700 | 时间 | 2019.4.22 |
| 环评报告审批部门 | 重庆市大渡口区生态环境局 | 文号 | 渝（渡）环准[2019]12号 | 时间 | 2019.8.20 |
| 环评报告表编制单位 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 环境监理单位 | / |
| 开工建设时间 | 2019年8月 | 投入调试运行时间 | 2019年8月 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 建设内容 | 项目租用重庆屯茂机械有限公司厂房3F建设生产线，总建筑面积6869m2，设置生产区、原料库房、成品库房、办公区等，除部分设备老化需更换新设备，其他设备均利用老厂设备，建成后达到年产量20万双皮鞋的生产规模，不设员工食堂和宿舍。 |
| 项目变更情况（与环评核准情况比较） | 与环评及批复阶段保持一致，无变化 |
| 概算总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资(万元) | 30 | 比例 | 6% |
| 实际总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资(万元) | 30 | 比例 | 6% |
| 验收监测依据 | 1.1环境保护法律、法规、规章和规范： （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年12月29日修订并施行； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法（修改）》，2018年1月1日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)； （6）《中华人民共和国水法》，2002年10月1日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （9）《重庆市环境保护条例》，2017年修订，2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正； （10）《重庆市大气污染防治条例》，2017年6月1日实施，2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正； （11）《重庆市人民政府办公关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）； （12）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环发〔2017〕249号）； （13）《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）； （14）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4号)； （15）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知》； （16）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）； （17）《重庆市环境保护局关于规范建设项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收工作的通知》（渝环〔2018〕57号）； 1.2建设项目环保技术文件 《重庆科路诗鞋业有限公司重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表 》（由重庆化工设计研究院有限公司编制）； 监测报告（渝恒（检）字[2019]第11045-YS号） 1.3建设项目批复文件 《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（渡）环准[2019]12号） 1.4竣工环境保护验收监测技术规范 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018第9号） 《重庆市建设项目竣工环境保护·验收监测技术规范（污染型）》 1.5环境影响评价及审批过程 重庆科路诗鞋业有限公司于2019年7月委托重庆化工设计研究院有限公司编制了《重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表》，并于2019年8月20日获得了重庆市大渡口区生态环境局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（渡）环准[2019]12号）。本项目于2019年8月开工建设，于2019年8月竣工，于2019年8月调试运行。 综上可见，本项目立项文件及其批复和程序完整，批复单位审批权限与项目投资规模相符。建设前期按照环境影响评价制度的要求进行了环境影响评价工作，环境保护审查、审批手续较为完备。建设过程符合验收条件。 1.6验收由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关要求，建设单位应对本项目配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告[2018]第9号）可知，本项目应编制竣工环境保护验收监测报告表。 验收报告通过对项目外排污染物达标情况、环保设施运行情况、污染物治理效果、必要的环境保护敏感点目标、建设项目环境风险和环境管理水平检测，综合分析、评价得出结论，以建设项目竣工环境保护验收监测报告表的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收以及验收后的日常监督管理的技术依据。重庆科路诗鞋业有限公司委托重庆润本环保科技有限公司对“重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目”开展建设项目竣工环境保护验收。 1.7验收工作的组织与开展 我公司接受委托后，我司组织专业技术人员对该项目进行现场勘查、资料收集，并对项目环保措施不规范情况提出整改措施等工作，根据重庆科路诗鞋业有限公司委托重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日-11月19日对重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目进行废气、噪声、废水验收监测。同时，结合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告[2018]第9号）文件、《重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表》的相关结论、项目环评批复以及相关的技术规范等要求，编制完成了《重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》。 1.8验收范围和内容 根据项目实际建设内容，结合环境影响评价阶段的调查范围以及该验收项目的行业特征、所在区域的环境特征，确定本次竣工环境保护验收的范围。根据其环评文件和现场实际调查可知，该项目实际建设情况与环评及批复阶段基本保持一致，验收内容为：重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目整体验收。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.9项目验收监测标准及评价标准： 本次竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告表及其环评批准书中确定的污染物排放标准。对环评文件审批后发布或修订的标准对项目有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。新增识别的污染因子按现行污染物排放标准执行。 根据调查，本次验收阶段对比项目环境影响评价文件和环评批复所确定的环境质量标准和排放标准，环境质量标准和排放标准无新的制定和修订。因此本次验收环境空气、地表水、声环境质量标准与项目环境影响评价文件和环评批复保持一致，废气、废水和噪声排放标准与项目环境影响评价文件和环评批复保持一致。 本次验收监测执行的环境质量标准及污染物排放标准如表1.9-1所示。 表1.9-1 验收执行标准一览表 分类 大 气 水 噪 声 环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 污染物排放标准 重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418―2016） 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 1.10排放验收标准 1.10.1废气验收标准 根据环评及其批复文件，验收项目中营运期工艺产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1规定的大气污染物排放限值，本次调查采用相同标准。具体详见表1.10-1。 表1.10-1 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 序号 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 15m 20m 1 非甲烷总烃 120 10 17 4.0 2 颗粒物 50 0.8 1.6 1.0 3 甲苯 40 3.1 5.2 2.4 4 苯 6 0.5 0.9 0.4 5 二甲苯 70 1.0 1.7 1.2 1.10.2废水验收标准 根据环评文件可知：验收项目废水主要为少量生活污水和地面清洁废水，生活污水和地面清洁废水依托重庆屯茂机械有限公司生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准要求，在建桥C区工业废水集中处理设施未正式运行前，排入大九污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，最后汇入长江；待建桥C区工业废水集中处理设施正常投入运行后，排入建桥C区工业废水集中处理设施处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入跳蹬河，最后汇入长江。本项目验收时建桥C区工业废水集中处理设施未正式运行，故本项目排入大九污水处理厂处理，本次调查采用标准值见表1.10-2。 表1.10-2 水污染物排放标准 标准名称 pH COD SS BOD5 NH3-N 石油类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 6~9 ≤500 ≤400 ≤300 ≤45* ≤20 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 6~9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤1 注：①*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 1.10.3噪声 根据环评及其批复文件，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本次调查采用相同标准。标准值见表1.10-3。 表1.10-3 工业企业厂界环境噪声标准限值 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 1.10.4固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-1997）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 1.10.5主要污染物总量控制指标 污染物排放标准及总量控制指标如下： 表1.10-4 废气总量指标 污染源 排放标准 及标准号 污染 因子 有组织排放 无组织排放浓度值mg/m3 总量指标 t/a 排放口高度m 浓度mg/m3 速率限值 kg/h 1#排气筒 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 非甲烷总烃 20 120 17 / 0.2275 甲苯 20 40 5.2 / 0.0374 二甲苯 20 70 1.7 / 0.0173 无组织 非甲烷总烃 / / / 4.0 0.2844 甲苯 / / / 2.4 0.0468 二甲苯 / / / 1.2 0.0216 颗粒物 / / / 1.0 0.11 表1.10-5 废水总量管理指标 污染源 排放标准及标准号 污染因子 浓度限值 （mg/L） 污染物排放总量 （t/a） 生活污水 《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准 COD ≤500 0.96 SS ≤400 0.48 NH3-N* ≤45 0.086 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 COD ≤50 0.096 SS ≤10 / NH3-N ≤5 0.01 注：*NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |

表2

2.1工程基本情况 项目名称：重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目 建设单位：重庆科路诗鞋业有限公司 建设地点：重庆市大渡口区石林大道11号3F 建设性质：迁建 总投资：500万元，其中环保投资30万元 项目建设规模：迁建项目租用重庆屯茂机械有限公司厂房3F建设生产线，总建筑面积6869m2，设置生产区、原料库房、成品库房、办公区等，除部分设备老化需更换新设备，其他设备均利用老厂设备，建成后可达到年产量20万双皮鞋的生产规模。 产品方案：项目产品方案见表2.1-1。 表2.1-1 项目产品方案 序号 产品方案 迁建前规模 迁建后规模 变化情况 备注 1 皮鞋 20万双 20万双 0 / 综上，验收项目实际生产规模与环评及批复阶段保持一致。 2.1.1实际建设内容与环评及批复阶段建设内容差别 验收项目主要进行皮鞋的生产，建设皮鞋生产车间，包括下料裁剪、鞋面贴合、片皮、喷胶、折边、粘内衬、锋线、激光打码、鞋面排帮、热定型、打磨、刷胶、贴底、脱楦、整理抛光等工作区。主要建设内容包括主体工程、辅助工程，储运工程、公用工程及环保工程，验收项目依托园区已完善的供电、供水、排水系统等公用工程，验收项目自建废气、固废、噪声处理措施等环保工程。具体见表2.1-2。 表2.1-2 验收项目建设内容及变更情况表 工程分类 项目名称 环评及批复阶段建设内容 实际工程建设内容 对比环评变化情况 主体工程 生产车间 生产车间总建筑面积2384.68m2，位于屯茂标准厂房3F，分别设置下料裁剪、鞋面贴合、片皮、喷胶、折边、粘内衬、锋线、激光打码、鞋面排帮、热定型、打磨、刷胶、贴底、脱楦、整理抛光等工作区。 生产车间总建筑面积2384.68m2，位于屯茂标准厂房3F，分别设置下料裁剪、鞋面贴合、片皮、喷胶、折边、粘内衬、锋线、激光打码、鞋面排帮、热定型、打磨、刷胶、贴底、脱楦、整理抛光等工作区。 无变化 辅助工程 材料库房 建筑面积161m2，位于生产车间的西北侧，用于原料储存。 建筑面积161m2，位于生产车间的东侧，用于原料储存。 无变化 辅料库房 建筑面积49.28m2，位于生产车间的西侧，用于辅料储存。 建筑面积49.28m2，位于生产车间的东侧，用于辅料储存。 无变化 成品展示厅 建筑面积29.4m2，位于生产车间的西侧，用于展示成品皮鞋。 建筑面积29.4m2，位于生产车间的西侧，用于展示成品皮鞋。 无变化 工具间 共5个，每个建筑面积约为13m2，用于存放生产工具等。 共5个，每个建筑面积约为13m2，用于存放生产工具等。 无变化 办公区 建筑面积约为800m2，包括办公室、资料室、财务室等。 建筑面积约为800m2，包括办公室、资料室、财务室等。 无变化 实验室 共3个，每个建筑面积约为13m2，对成品皮鞋进行抽样检验 共3个，每个建筑面积约为13m2，对成品皮鞋进行抽样检验 无变化 公用工程 给水 园区供水系统 园区供水系统 无变化 供电 园区供电系统，年用电量约为40万度 园区供电系统 无变化 排水 采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网； 采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网； 无变化 环保工程 废气 砂磨、抛光粉尘经设备自带布袋除尘器收集处理后于车间内无组织排放。 砂磨、抛光粉尘经设备自带布袋除尘器收集处理后于车间内无组织排放。 刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过臭氧净化+光催化氧化+活性炭处理后引至楼顶通过1#排气筒排放。 增加臭氧净化 刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过活性炭+光催化氧化处理后引至楼顶通过1#排气筒排放。 废水 废水依托重庆屯茂机械有限公司生化池（重庆屯茂机械有限公司生化池处理能力为100m3/d）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。在建桥 C 区工业废水集中处理设施未正式运行前，排入大九污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后，最后汇入长江；待建桥 C 区工业废水集中处理设施正常投入运行后，排入建桥 C 区工业废水集中处理设施处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后，排入跳蹬河，最后汇入长江。 根据调查建桥 C 区工业废水集中处理设施未正式运行，故本次验收排入大九污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后，最后汇入长江 无变化 固废 一般固废堆放点，建筑面积5m2，位于厂房北侧，用于废边角料（暂存量50kg）、包装废弃物（暂存量50kg）收集后外卖 一般固废暂存间，建筑面积5m2，用于废边角料（暂存量50kg）、包装废弃物（暂存量50kg）收集后外卖。 无变化 危废暂存点，建筑面积5m2，位于厂房北侧。收集废胶水和清洁剂桶、废毛刷和废活性炭棉，危废暂存量（1.5t） 危废暂存点，建筑面积5m2，。收集废胶水和清洁剂桶、废毛刷和废活性炭棉。 无变化 生活垃圾桶，生产车间2个、办公区1个，生活垃圾送市政环卫部门处理。 生活垃圾桶，生产车间2个、办公区1个，生活垃圾送市政环卫部门处理。 无变化 噪声 调整设备布局、安装减振基座、加强设备的维修和保养 调整设备布局、安装减振基座、加强设备的维修和保养 无变化 结合项目环评及批复文件要求，根据现场踏勘，本项目环评建设内容与实际建设内容发生变化的汇总情况见表2.1-3。 表2.1-3 本项目变化情况汇总表 变更内容 环评建设内容及建设规模 实际建设内容及建设规模 变更及变更原因 环保工程 废气 砂磨、抛光粉尘经设备自带布袋除尘器收集处理后于车间内无组织排放。 刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过活性炭+光催化氧化处理后引至楼顶通过1#排气筒排放。 砂磨、抛光粉尘经设备自带布袋除尘器收集处理后于车间内无组织排放。 刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过臭氧净化+光催化氧化+活性炭处理后引至楼顶通过1#排气筒排放。 增加臭氧净化，变动有利于本项目废气处置 根据本次验收调查可知，验收项目实际建设内容与环评建设内容发生了1处变化。与建设单位沟通可知： 原环评中刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过活性炭+光催化氧化处理后引至楼顶通过1#排气筒排放，实际情况刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过臭氧净化+光催化氧化+活性炭处理后引至楼顶通过1#排气筒排放，该变动有利于本项目废气处置。 验收项目其他的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等未发生变化，和环评阶段保持一致。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）里面规定的行业清单，本项目不属于重大变更，不需要重新报批建设项目环境影响评价文件，验收本项目满足验收条件。 2.2地理位置及平面布置 2.2.1项目地理位置 重庆市大渡口区地处重庆市主城区西南部，位于东经106°26′36″~106°32′18″，北纬29°20′47″~29°30′6″的交汇处，西北与九龙坡区的中梁山接壤，东南与长江为界和巴南区相连，最南端还和江津市的珞璜镇隔江相望。境内东西宽13.2km，南北长17.6km。1995年区划调整后，辖区面积扩大到103km2，现辖五街三镇，人口近30万，是重庆市主城区12个中心组团之一。辖区交通网络密集，成渝、渝黔、襄渝3条铁路干线交汇；区域内有5纵5横城市主干道，3条轻轨线，4座长江大桥，1座铁路大桥，有34公里长江水岸线和6个水运码头，交通十分便捷。 建桥工业园区是2003年重庆市政府批准设立的市级工业园区。园区分为A、B、C三区，现面积合计13.49km2，本项目位于建桥工业园C区。建桥工业园C区位于跳磴镇，中梁山山脉以西，渝滇高速以北，黔渝铁路以东的区域，重点发展总部经济、机械制造业、电子信息业、新型材料也、现代物流业、食品医药业及楼宇工业等产业。验收项目地理位置详见附图1。 2.2.2 外环境关系及周围环境敏感点分布 本次验收调查以环评为基础，通过实地调查对环评阶段识别的环境敏感目标的基本信息进行了校核，验收项目周围敏感目标与环评阶段无变化。 验收项目租赁重庆屯茂机械有限公司3F，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。 验收项目外环境分布具体见表2.2-1，周边敏感点分布见表2.2-2。 表2.2-1 验收项目外环境关系表 序号 名称 方位 距离 特征 备注 1 华福大道 北面 63m 城市道路 / 2 重庆雅涛彩钢结构有限公司 西面 10m 机加工项目 已投产 3 重庆屯茂机械有限公司库房 南面 相邻 机加工库房 运行中 4 重庆万源科技有限公司 东南面 23m 机加工项目 已投产 5 重庆四岸电器有限公司 东南面 74m 机加工项目 已投产 6 跳蹬河 西面 51m / / 表2.2-2 项目周边环境敏感点分布一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 跳蹬河 638187.21 3253605.83 地表水 跳蹬河 / 西北面 56 2 九十四中 638831.43 3253375.44 学校 重庆市第九十四初中，在校师生约2000人 环境空气质量功能区二类区 东南面 536 3 蓝沁苑安置房 638891.79 3253038.46 居民区 安置房，约2000人 东南面 610 4 张家湾 639461.26 3252117.19 居民区 约60户、200人 东南面 1722 5 伍家湾 639806.59 3252993.78 居民区 约100户，300人 东南面 1582 6 幸福华庭 639234.10 3253991.58 居民区 公租房，约1000人 东北面 1011 7 石龙小区二期 639714.13 3255085.14 居民区 约1500人 东北面 2050 8 八字堰 607461.71 3254202.57 居民区 约2500人 西北面 2008 9 拱桥雅居 636470.35 3253338.45 居民区 约3000人 西面 1860 10 拱桥新苑 636537.27 3252278.41 居民区 约3000人 西南面 2209 2.2.3 项目总平面布置 验收项目租赁重庆屯茂机械有限公司3F进行建设，租赁区域整体呈长方形，总占地面积为6869m2，总建筑面积为6869m2。厂区中部为生产车间，厂区中部环形设置下料台、排帮线、复绑线、合底线、包装线等工序，厂区东侧为公共办公区、办公室等，厂区西侧为成品库，员工休息室等，一般固废暂存间和危废暂存间设置于厂区西侧。 验收项目所有工艺及办公用房均布置在租赁厂房内，且项目生产线根据工艺流程顺序布置，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时有效地减少物流交叉对生产组织的影响，使生产工艺流畅。验收项目总平面布置图见附图2。 综上分析，对比环评及批复文件，验收项目总平面布局与环评及批复结果基本保持一致，工具室其中2个用作员工休息室，1个作危废暂存间，1个作一般固废存放点，1个作售后处理间，其余布局与环评及批复阶段保持一致，无变化。 2.3原辅材料及水平衡 2.3.1项目主要原辅材料 项目产品生产所需的主要原料见表2.3-1。 表2.3-1 主要原辅料消耗情况统计表 序号 材料名称 单位 环评年用量t 实际年耗量t 变化情况 备注 本项目 一、原辅料 1 天然牛、羊皮 平方米 27870 27870 与环评一致 外购 2 大底 双 10万 10万 与环评一致 外购 3 猪内衬 平方米 9290 9290 与环评一致 外购 4 中底 双 10万 10万 与环评一致 外购 5 子跟 双 10万 10万 与环评一致 外购 6 包头 双 10万 10万 与环评一致 外购 7 五金件 双 20万 20万 与环评一致 外购 8 鞋盒 个 20万 20万 与环评一致 外购 9 针车线 个 1500 1500 与环评一致 外购 10 胶粘剂 吨 0.8 0.8 与环评一致 外购 11 氯丁胶 吨 0.63 0.63 与环评一致 外购 12 光亮剂 吨 0 0 与环评一致 / 13 鞋乳 吨 0.525 0.525 与环评一致 外购 14 清洁剂 吨 0.36 0.36 与环评一致 外购 15 水 m3/a 0.213 0.213 与环评一致 / 16 电 kWh 40万 40万 与环评一致 / 综上，验收项目原辅材料现阶段实际年用量与环评及批复阶段年使用量基本一致。 综合分析，验收项目原辅料变化不属于重大变动。 2.3.2水源及水平衡 验收项目主要用水为生活用水和清洁废水，根据业主提供资料，员工130人，年工作300天，生活用水约1950m3/a，年排水量约1917m3/a；验收项目废水排放主要为员工生活污水和清洁废水。验收项目实际水量平衡图见图2.3-1。 图2.3-1 验收项目水平衡图（m3/d） 2.4主要工艺流程及产污环节 项目产品主要为男士皮鞋制造，运营期工艺流程图如下： 图2.4-1 本项目生产线及产污环节图 工艺流程简述： 裁断：根据制鞋款式及大小将采购的原材料（外购成品真皮，不在厂内进行预处理）通过裁断机按工艺要求进行裁切，裁断机内放置有不同规格的模具，在裁切时，严格按照鞋的尺码大小进行，分别裁剪出前帮、后帮及内衬。此工序过程中若出现皮革损伤等劣质情况用笔在画皮台标出，裁料时该部分舍弃不用，作为废料。该工序将产生废边角料（S1）以及设备噪声（N1）。 片皮：采用片皮机对切割处理的皮料进行片皮加工，该工序主要是对皮料边缘进行片皮削薄处理，该工序将产生废边角料（S2）以及设备噪声（N2）。 折边：按照鞋面结构要求将鞋面部件用折边机将鞋面部件的边缘折叠。 粘内衬：人工使用毛刷将108胶粘剂刷在鞋面上，然后粘上内衬，该工序将产生胶粘剂挥发的有机废气（G1）。 针车：将粘贴好的皮料按照划线位置进行针车缝合形成鞋面。该工序产生将产生为废线头（S3）。部分产品针车后需要进行激光打码。 鞋面排帮：人工排帮，项目采用人工将针车好的帮面、内衬等按顺序排好，手顺鞋头。将鞋帮与相应的楦头，按双配对放好，鞋面须与鞋楦号一致。 刷胶上楦及烘干：人工使用气压钉枪将截断工序中加工成型的底板使用工业钉固定在鞋楦上，在鞋面内侧边缘使用白乳胶进行刷胶，同时将化学片（港宝）嵌入里料与皮料之间，鞋面与鞋楦放入流动车床烘箱内进行烘干，烘干温度为60℃，刷胶及烘干过程中会产生少量挥发性有机废气（G2），气压钉枪会产生噪声。 钳帮锤楦：烘干后的鞋面需进行人工入楦，并使用钳帮机进行钳帮处理，使鞋面与底板相结合并定型，钳帮完成后，使用气压钉枪对鞋楦底部边缘进行钉钉，使底板与鞋面结合更牢固，该过程中钳帮机、气压钉枪会产生噪声（N4）。 清洁：人工使用毛刷沾少许清洁剂对鞋面进行清洁，清除表面污垢，鞋面清洁过程中会产生少量挥发性有机废气（G3）。 上鞋乳：人工使用毛刷沾少许鞋乳涂覆在鞋面上，增加鞋面光洁度，该过程会产生少量挥发性有机废气（G4）。 砂磨：采用砂轮机对鞋面待粘合处进行打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；砂轮机自带布袋除尘。该工序产生的污染物主要为粉尘（G5）。 鞋垫加工：外购的皮革及布料经过裁断、片皮加工为相应规格、形状的组件，裁断、片皮工序将产生设备噪声（N9、N10）及废边角料（S5、S6）；布料组件通过针车工序缝合在一起，皮料和布料通过胶粘剂粘合在一起，刷胶及烘干过程中会产生少量挥发性有机废气（G7） 刷胶及烘干：使用氯丁胶对鞋底上部边缘及鞋面进行刷胶处理，刷胶完成后放入流动车床烘箱内烘干，烘干温度为80℃，刷胶及烘干过程中会产生挥发性有机废气（G6）。 合底：鞋面与鞋底烘干完成后，采用压合机将鞋面与外购的鞋底进行粘合，此时产品已经初步成型，该过程中压合机会产生噪声。 冷冻定型：采用冷冻定型机对完成压合的初成品进行冷定型，温度为0℃。 拔楦：冷冻定型完成后进行人工拔楦，鞋楦用于下一批次产品生产。 喷光及烘干：为了保证鞋面具有一定的防水性和光洁度，鞋面需进行喷光处理，该过程外协处理。 抛光：采用自带除尘装置的抛光机对皮鞋表面进行抛光处理，使皮鞋有光亮感，该过程中会产生少量抛光粉尘（G8）。 上鞋乳：人工使用毛刷沾少许鞋乳涂覆在鞋面上，增加鞋面光洁度，该过程会产生少量挥发性有机废气（G9）。 包装成品：按照产品的包装要求，将制作好的皮鞋采用鞋盒及鞋箱进行整理包装，包装完成送入成品区待售。 2.5项目变动情况及性质判定 根据我公司技术人员现场踏勘，结合项目环评及批复文件要求，重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目建设地点、建设规模、建设性质及工艺流程均与原环评文件及环评批准书一致，未发生变化。 与环评阶段相比，验收项目环保设施废气处理设施增加了臭氧净化，有利于本项目废气处置。其余废水、噪声、一般工业固废和生活垃圾的环保治理措施均未发生变动，和原环评保持一致，不会加重环境影响。 综上所述，项目部分变动不加重环境影响，根据《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》的通知（渝环发〔2014〕65 号），验收项目变动均不属于重大变动，符合环保及验收要求。

表3 主要污染源、污染物处理和排放

3.1废水 验收项目废水主要分为清洗废水和生活污水，其中清洗废水为地面清洗废水；生活污水主要为员工生活污水。 验收项目生活污水和清洗废水依托重庆屯茂机械有限公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。在建桥C区工业废水集中处理设施未正式运行前，排入大九污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，最后汇入长江；待建桥C区工业废水集中处理设施正常投入运行后，排入建桥C区工业废水集中处理设施处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后，排入跳蹬河，最后汇入长江。 表3.1-1 废水产生及处理量一览表 废水类别 来源 污染物种类 排放规律 排放量（t/a） 治理设施 工艺 处理能力 废水回用量 排放去向 厂区废水 生活污水、地面清洁废水 COD 间断 0.096 生活污水依托重庆屯茂机械有限公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经排入大九污水处理厂处理深度处理 生化池 100m3/d / 生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入大九污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，最后汇入长江 BOD5 0.019 SS 0.019 NH3-N 0.010 验收项目依托重庆屯茂机械有限公司生化池处理，与环评及批复阶段保持一致，无变化。 验收项目污水处理设施流程示意图见图3.1-1。 图3.1-1 污水处理设施流程及监测点位示意图 3.2废气 根据工艺分析，本项目产生的废气主要为G1（粘内衬废气）、G2（鞋面、鞋邦贴合过程刷胶、烘干废气）、G3（鞋面清洁废气）、G4、G9（鞋面上鞋乳废气）、G6（大底、鞋邦贴合过程刷胶、烘干废气）、G7有机废气（鞋垫刷胶、烘干废气），G5、G8砂磨和抛光产生的粉尘。 有机废气G1、G2、G3、G4、G6、G7、G9（1#排气筒排放） 刷胶、烘干、清洁、上鞋乳等工序过程中采用外购桶装胶粘剂、氯丁胶、清洁剂、鞋乳为原料，无调配过程，根据各原料检验报告，原料中含有易挥发性有机物，在自然及烘干状态下挥发进入环境空气。原料中主要易挥发组分为脂类（醋酸乙烯酯、乙酸乙酯、醋酸甲酯）、酮类（丙酮、丁酮、环己酮）、芳香烃（甲苯）类等。 （2）G5、G8车间内无组织排放 鞋底和鞋面在粘合之前需对利用砂轮机对鞋面待粘合处进行打磨处理，以增加胶水与鞋底的贴合性；已定型的皮鞋外协喷光处理后，需要在车间内对鞋面进行抛光，增加皮鞋光亮度。类比同类型项目，砂磨和抛光产生的橡胶尘一般占鞋面总重量的1%，按照每年生产20万双鞋（每双鞋按200g计）计算，粉尘产生总量为0.4t/a。 本项目使用的砂磨机和抛光机均自带除尘系统，粉尘收集效率按照80%计算，处理效率按照90%计算，风机风量为5000m3/h。未收集到以及经除尘处理后的粉尘在车间内无组织排放，则粉尘无组织排放量为32kg/a，排放速率0.013kg/h（年工作300d，设备每天运行8h），排放浓度为2.6mg/m3。经处理后的粉尘于车间内无组织排放。验收项目废气的产生及排放情况见表3.2-1，废气处理措施流程示意图见图3.2-1。 表3.2-1 验收项目废气产生及处理量一览表 废气名称 来源 污染物种类 产生量（t/a） 排放形式 治理设施 工艺与设计处理能力 有组织年排放量（t/a） 无组织年排放量（t/a） 治理设施监测点 有机废气 刷胶、烘干、清洁工序 非甲烷总烃 1.422 有组织排放 经集气罩收集+臭氧净化+光氧化催化+活性炭吸附+20m排气筒排放 收集效率90%，处理效率60% 0.2275 0.2844 排气筒进、出口监测点 0.0374 0.0468 甲苯 0.234 二甲苯 0.108 0.0173 0.0216 续表3.2-1 颗粒物 砂磨、抛光工序 颗粒物 0.4 无组织排放 经集气罩收集，砂磨机和抛光机自带除尘系统处理后无组织排放 收集效率80%，处理效率90% / 0.11 厂界上、下风向监测点 废气处理装置 图3.2-1 废气处理措施流程及监测点位示意图 3.3噪声 根据现场踏勘调查，项目噪声源主要来源于设备噪声。厂区主要通过采取了选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振等措施来进行降噪。 综上所述，验收项目的噪声产生及排放情况见表3.3-1所示。 表3.3-1 噪声产生情况及治理措施一览表 噪声源设备名称 源强dB(A) 台数 位置 运行方式 治理设施 全吸尘砂轮机 90 4 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 液压平面裁断机 85 1 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 液压摆臂下料机 80 1 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 全自动钉跟机 85 3 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 盖式压合机 80 3 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 片皮机 75 3 厂区内东侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 双头盖式压合机 80 1 厂区内西南侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 拨号式打码机 80 3 厂区内西南侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 拼缝机 85 1 厂区内西南侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 打帮机 80 28 厂区内西南侧 连续 选用了低噪声设备、厂房隔声、基础减振 墙体隔音 图3.3-1 厂区噪声治理设施现场情况图 3.4固体废物 根据调查可知，验收项目产生的固体废物包括废边角料、废包装材料、废桶（胶粘剂、氯丁胶、鞋乳）、漆渣、有机废气治理产生的废活性炭、布袋除尘收集的沉渣以及生活垃圾等。 验收项目的固体废物产生情况见表3.4-1所示。 表3.4-1 验收项目固体废物产生、处置情况表 编号 废物名称 产生工序 性状 产生量（t/a） 处置措施 生活垃圾 1 生活垃圾 生活垃圾 固态 19.5 交由环卫部门统一处置 一般固体废物 2 废边角料 项目裁断、削皮等工序 固态 2 收集后外售 3 一般包装材料 产品包装 固废 1 4 废线头 针车工序 固态 0.05 5 废铁钉 拔楦工序 固态 0.05 危废 6 废包装桶 胶粘剂等包装桶 固态 0.5 收集暂存于危废暂存间，严格按照危废贮存，定期交由危废处理资质的单位处理（重庆云鑫环保有限公司），危废协议见附件4 7 废毛刷 刷胶等废毛刷 固废 0.1 8 废灯管 光氧化催化处理 固态 0.1 9 废活性炭 活性炭吸附装置 固态 4.0 总计 / / / 固废 27.3 / 3.5环境风险防范措施 根据现场调查，验收项目涉及危险化学品的物质为润滑油、胶粘剂等，未构成危险化学品重大危险源。验收项目储存风险主要为胶粘剂的储存，储存于胶凝存放区内，其废弃物存放于危废暂存间，一个月一次交由重庆云鑫环保有限公司的单位处置。企业针对危险化学品存在的环境风险，主要情况是由于储存容器的损坏而发生泄漏，操作失误导致危险废物的泄漏，针对事故采取的防范措施有： ①储存区位于室内，设有有机溶剂渗漏，并定期检查，发现漏泄立即采取措施； ②实施转运三联单管理，安排专人进行值班管理，危废暂存间并在明显处张贴危险废物的标识和岗位操作规范及规程；危险废物的运输要求安全可靠，由危废处理资质的单位严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少了运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 ③危废暂存间地面采用环氧树脂进行重点防渗。重点污染防治区参照了GB18598-2001《危险废物填埋污染控制标准》中相关要求重点污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 3.6环保设施投资及“三同时”落实情况 验收项目设计总投资为500万元，其中环保投资为30万元，占总投资的6%；实际总投资为500万元，其中环保投资为30万元，占总投资的6%。具体详见表3.7-1。 表3.6-1 环评及批复阶段建设环保投资与实际建设环保投资一览表 内容类型 排放源 (编号) 污染物名称 环评及环评批复情况 实际防治措施 治理投资(万元) 环保措施变化情况 环评及批复阶段 实际投资 大气 污染 物 刷胶、烘干、清洁废气 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 上胶、烘干、清洁、上鞋乳工序处分别设置集气罩对有机废气进行收集后，经光催化氧化+活性炭吸附后处理由1根0.8m口径20m高的排气筒（1#）排放 上胶、烘干、清洁、上鞋乳工序处分别设置集气罩对有机废气进行收集后，经 臭氧净化+光催化氧化+活性炭吸附后处理由1根0.8m口径20m高的排气筒（1#）排放 25 25 增加臭氧净化，有利于本项目废气处置 砂磨、抛光粉尘 颗粒物 经设备自带的布袋除尘处理后无组织排放 经设备自带的布袋除尘处理后无组织排放 水污染物 生活污水、 地面清洁废水 COD SS NH3-N 地面清洁废水与职工生活污水一起进入厂区重庆屯茂机械有限公司生化池处理后排入重庆市大九污水处理厂（远期排入建桥 C 区工业废水集中处理设施） 地面清洁废水与职工生活污水一起进入厂区重庆屯茂机械有限公司生化池处理后排入重庆市大九污水处理厂（远期排入建桥 C 区工业废水集中处理设施） / / 无变化 固体废物 一般工业固废 废边角料、包装废弃物 收集后随园区生活垃圾一起交由环卫部门统一清运 收集后随园区生活垃圾一起交由环卫部门统一清运 3 3 无变化 危险废物 废包装桶、废活性炭、废毛刷、废灯管 有资质单位处理 有资质单位处理（重庆云鑫环保有限公司） 日常生活 生活垃圾 收集后外卖给物资回收单位处理 收集后外卖给物资回收单位处理 声环境 裁断机、片皮机等 噪声 用低噪声设备，设置隔声门窗、减震垫；建筑隔声，合理布局。 用低噪声设备，设置隔声门窗、减震垫；建筑隔声，合理布局。 2 2 无变化 合计 30 30 无变化 综上，根据分析可知，验收项目各项环保措施已落实。环保措施实际投资与环评阶段的投资一致。

表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1环境影响评价的主要结论及建议 2019年7月建设单位委托重庆化工设计研究院有限公司编制环境影响报告表，同年7月，完成《重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表》的编制。主要结论与建议如下： 4.1.1项目概况 重庆科路诗鞋业有限公司成立于1995年，是一家制造、销售鞋、靴及皮革制品的民营企业，建设单位于2010年投资2000万元于重庆市大渡口区八桥镇民乐村5号附128号建设皮鞋制造项目，年产20万双皮鞋，原项目于2010年11月建设《新建厂房项目环境影响报告表》，并在2011年5月取得验收批复文件“渝（渡）环验【2011】14号”并取得排污许可证。由于大渡口区城市规划调整变化，厂房所属地区土地性质变更为住宅用地，无法继续进行生产，故迁建项目搬迁至重庆市大渡口区剑桥工业园C区石林大道11号厂房，项目搬迁后生产规模保持不变，原有的喷光工序委外处理并取消皮鞋大底打磨工序（直接外购加工好的大底），其余生产工艺均不发生变化，生产设备大部分利用原有设备，部分设备老化需更换新设备。 迁建项目租用重庆屯茂机械有限公司厂房3F建设生产线，总建筑面积6869m2，设置生产区、原料库房、成品库房、办公区等，除部分设备老化需更换新设备，其他设备均利用老厂设备，建成后可达到年产量20万双皮鞋的生产规模，不设员工食堂和宿舍。 4.1.2项目与相关政策、规划符合性 本项目为环保型线材和触头的生产，属于有色金属铸造行业，对照国家相关部门颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目不属鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，为国家产业政策允许。同时，本项目经重庆市开州区发改委以备案项目编码“2018-500154-39-03-058987”号文备案，因此，本建项目符合国家产业政策。 本迁建项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制和淘汰类建设项目之列，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类项目，满足《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）、《关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发[2012]142号）中的相关要求，符合园区的产业定位和入驻条件。 综上，本项目符合国家产业政策和相关规划。 4.1.3环境质量现状 环境空气：根据《2018重庆市环境状况公报》，大渡口区SO2、PM10、CO和O3未超标，NO2、PM2.5年平均质量浓度存在超标，说明项目所在区域为不达标区。项目所在区域环境空气中PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 地表水环境：长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 声环境：噪声监测点昼、夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准。 故评价认为，项目区域环境质量状况满足功能区划要求，不会制约项目的建设。4.1.4环境影响及污染防治措施 （1）废水 地面清洁废水与职工生活污水一起进入厂区重庆屯茂机械有限公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入重庆市大九污水处理厂（远期排入建桥 C 区工业废水集中处理设施）进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，对地表水环境影响小。 （2）废气 迁建项目上胶、烘干、清洁、上鞋乳工序处分别设置集气罩对有机废气进行收集后，经臭氧净化+光催化氧化+活性炭吸附后处理由1根0.8m口径20m高的排气筒（1#）排放，无组织排放通过通风换气，以无组织形式间歇排放后，对外环境影响较小。砂磨、抛光粉尘经设备自带的布袋除尘设施进行处理后于车间内无组织排放，粉尘排放量较小，对周边环境影响不大。 （3）噪声 迁建项目设备在采取基础减震处理、车间隔声、加强设备维护等措施后，运营期间各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》）GB12348-2008）中相应的3类标准。 （4）固体废物 迁建项目新增固体废物为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般工业固体废物经分类收集后外售给物资回收单位；危险废物经分类收集后交有资质单位处置；固废不直接排入外环境，对环境无影响。 （5）环境风险 迁建项目涉及的危险物料种类较少，厂区使用量及储存量也较小，可能发生的风险事故较单一。一旦发生风险事故，只要严格采取环境风险防范措施，并及时启动风险应急预案，发生环境风险事故不会对周围环境及人群造成大的环境危害，项目环境风险水平可接受。 4.1.5总量控制 根据本环评的预测结果，本项目总量控制污染物排放量为： COD：0.096t/a；NH3-N：0.01t/a； 以上总量指标本迁建项目应按照《重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案》（渝府办发〔2014〕178号）文件要求和《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环〔2017〕249号），对污染物排放指标进行购买，获得排污权。 4.1.6选址合理性分析 根据现场调查，迁建项目区域内不涉及自然保护区、风景名胜区等，区域环境质量满足环境标准要求，有一定的环境容量，厂区距居民点等环境敏感点的距离能够满足防护要求，在项目采取污染防治设施保证各项污染物达标排放的条件下，不会给项目周边环境带来不利影响，因此项目选址合理。 4.1.7环境管理与环境监测 迁建项目日常环境监测应委托有资质的环境监测机构进行监测，对迁建项目各污染源进行监测并建立档案作为制订改善计划的依据。监测资料及时报厂区环保负责人，如出现异常状况，应及时分析环保设施运行是否正常，对可能造成的环境污染应及时向公司领导汇报，并提出防范和应急措施。根据项目环境影响特点和周边环境敏感特征，迁建项目环境监测以环境空气、噪声和排污口水质为主。迁建项目的环境监测机构应由具有相应监测资质的单位承担。 4.1.8环保投资及效益 本项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%。环保资金的投入可确保各项污染防治措施的落实，实现达标排放，使环境效益、经济效益、社会效益得到协调发展。 4.1.9综合结论 综上所述，迁建项目符合国家产业政策，符合重庆市工业项目环境准入规定，符合重庆市产业投资要求。项目选址合理；在采取本次评价提出的各项环保措施后，项目产生的污染物对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 4.1.10对项目的建议： （1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强营运期的环保管理，应设专人负责环保设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 4.2审批部门审批决定 重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表经审批后，重庆市大渡口区生态环境局下发《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（渡）环准[2019]12号），其批复意见如下： 你单位报送的重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目(项目代码: 2019 -500104- 19 -03 -066700 )环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆化工设计研究院有限公司(环评资质证书编号:国环评证乙字第3104号)编制的《重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。 你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生.态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由重庆市大渡口区环境行政执法支队按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。 具体详见附件1。

表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法 本项目监测方法详见表5.1-1。 表5.1-1 本项目监测方法 监测类别 监测项目 检测方法 方法标准号 废水 pH 3.1.6.2便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ828-2017 氨氮 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ537-2009 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 有组织废气 烟气参数 5.2烟气参数的测定 温度、含湿量、烟气成分、压力、流速和流量 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 甲苯 二甲苯 6.2.1.1活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 无组织废气 总悬浮颗粒物（TSP） 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-01995 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 甲苯 二甲苯 6.2.11活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 噪声 工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（5测量方法） GB12348-2008 环境 噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ706-2014 5.2监测仪器 监测仪器见表5.2-1。 表5.2-1 监测使用仪器一览表 监测类别 监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 备注 废水 pH HQ11d酸度计 171100003696 所有仪器均在检定或有效期内 化学需氧量 酸式滴定管 ZB1862910 五日生化需氧量 SPX-200F-Ⅱ生化培养箱 10311401 滴定管 ZB1909530 氨氮 滴定管 ZB1862911 悬浮物 101-1A电热恒温干燥箱 50313142 ATY224电子天平 D318900241 有组织废气 烟气参数 ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪 3260A17082063 TH-880F 微电脑烟尘油烟平行采样仪 451807083 甲苯 二甲苯 ZR-3710双路烟气采样器 3710106041315 ZR-3710双路烟气采样器 371018090483 GC-2014C 气相色谱 C11885538604CS 非甲烷总烃 GC9790 PLUS 气相色谱 9790P0367 无组织废气 总悬浮颗粒物（TSP） ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 392218112900 ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 3920C17053022 TH-BQX 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 131712058 AUY220 电子天平 D449813381 LHS-HC-150 恒温恒湿箱 3051501 非甲烷总烃 GC9790plus 气相色谱仪 9790P0367 甲苯 二甲苯 ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 392218112900 ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器 3920C17053022 TH-BQX 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 131712058 GC-2014C 气相色谱 C11885538604CS 噪声 工业企业厂界环境噪声 AWA6228多功能声级计 108132 AWA6221A声校准器 1004528 5.3人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有效合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.4监测质量保证和质量监控 5.4.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全程质量控制。 （2）监测点位布设合理；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 （3）为避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰，被测排放物浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%~70%之间。 （4）颗粒物采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。颗粒物监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确。 5.4.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保部《环境监测技术规范》（噪声）部分进行。 天气符合测量要求，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表6 验收监测内容

6.1环境保护设施调试结果 根据环评及批复文件和现场勘查，本次验收对项目产生的废气、厂界噪声及废水进行了监测。 6.2验收监测内容 （1）废气 验收项目产生的废气主要为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯及颗粒物，通过收集处理后有组织、无组织排放。废气监测点位、监测因子、监测频次及监测周期，详见表6.2-1、表6.2-2。 表6.2-1 有组织废气监测内容一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废气处理前采样点◎FQ1 废气量、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 每天采样3次， 连续监测2天。 执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 废气处理后监测点◎FQ2 表6.2-2 无组织废气监测内容一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界上、下风向监控点○B1、○B2 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 每天采样3次， 连续监测2天。 执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） （2）噪声 本次验收监测在厂区西侧和东侧布设2个噪声监测点位，详细监测信息见表6.2-3。 表6.2-3 噪声监测内容一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界北侧外1m ▲N1 连续等效A声级 连续监测2天，昼间、夜间各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 厂界西侧外1m ▲N2 厂界东侧外1m ▲N3 （3）废水 本次验收监测在生化池出口布设1个监测点位，因为本项目废水依托重庆屯茂机械有限公司生化池处理，该生化池同时接纳重庆屯茂机械有限公司等厂房废水，故本次验收只监测生化池出口能说明该废水满足要求。详细监测信息见表6.2-4。 表6.2-4 废水环境监测内容一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 生化池出口W1 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 连续监测2天，每天监测4次。 《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准

表7 验收监测结果及评价

7.1生产工况 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对验收项目废气、废水、厂界噪声进行了验收监测，监测期项目正常生产，厂区设备正常运行，经核算企业项目生产工况约为100%，满足验收监测技术规范要求。 7.2监测结果与评价 7.2.1废气监测结果与评价 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对厂区有组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物进行了监测。废气监测点位监测、监测结果详见表7.2-1、表7.2-2。 表7.2-1 有组织排放废气检测结果 检测时间 检测点位 检测项目 第一次 第二次 第三次 标准限值 单位 11.18 G1 样品编号 1911045-G1-1 1911045-G1-2 1911045-G1-3 / / 烟湿 14.6 15.7 16.0 / ℃ 含湿量 1.22 1.18 1.25 / % 排气流速 13.0 12.9 12.8 / m/s 排气流量 1.40x104 1.38x104 1.37x104 / m3/h 非甲烷总烃 实测浓度 8.41 8.20 7.55 / mg/m3 排放浓度 8.41 8.20 7.55 / mg/m3 排放速率 0.12 0.11 0.1 / kg/h 甲苯 实测浓度 0.731 0.740 0.752 / mg/m3 排放浓度 0.731 0.740 0.752 / mg/m3 排放速率 0.01 0.01 0.01 / kg/h 二甲苯 实测浓度 0.147 0.162 0.189 / mg/m3 排放浓度 0.147 0.162 0.189 / mg/m3 排放速率 2.06x10-3 2.24x10-3 2.59x10-3 / kg/h 11.19 G1 样品编号 1911045-G1-4 1911045-G1-5 1911045-G1-6 / / 烟湿 15.7 15.3 16.2 / ℃ 含湿量 1.27 1.33 1.27 / % 排气流速 13.3 12.8 12.9 / m/s 排气流量 1.43x104 1.38x104 1.39x104 / m3/h 非甲烷总烃 实测浓度 7.61 7.12 6.70 / mg/m3 排放浓度 7.61 7.12 6.70 / mg/m3 排放速率 0.11 0.10 0.09 / kg/h 甲苯 实测浓度 0.792 0.889 0.893 / mg/m3 排放浓度 0.792 0.889 0.893 / mg/m3 排放速率 0.01 0.01 0.01 / kg/h 二甲苯 实测浓度 0.134 0.148 0.139 / mg/m3 排放浓度 0.134 0.148 0.139 / mg/m3 排放速率 1.92x10-3 2.04x10-3 1.93x10-3 / kg/h 11.18 G2 样品编号 1911045-G2-1 1911045-G2-2 1911045-G2-3 / / 烟湿 15.8 15.4 15.7 / ℃ 含湿量 1.15 1.13 1.17 / % 排气流速 13.2 13.0 13.3 / m/s 排气流量 2.16x104 2.14x104 2.19x104 / m3/h 非甲烷总烃 实测浓度 5.00 4.38 4.82 / mg/m3 排放浓度 5.00 4.38 4.82 120 mg/m3 排放速率 0.11 0.09 0.11 45.8 kg/h 甲苯 实测浓度 0.016 0.013 0.010L / mg/m3 排放浓度 0.016 0.013 0.010L 40 mg/m3 排放速率 3.16x10-4 2.78x10-4 N 15.4 kg/h 二甲苯 实测浓度 0.010L 0.010L 0.010L / mg/m3 排放浓度 0.010L 0.010L 0.010L 70 mg/m3 排放速率 N N N 5.06 kg/h 11.19 G2 样品编号 1911045-G2-4 1911045-G2-5 1911045-G2-6 / / 烟湿 15.1 15.4 15.2 / ℃ 含湿量 1.14 1.11 1.16 / % 排气流速 12.7 13.1 13.1 / m/s 排气流量 2.10x104 2.15x104 2.19x104 / m3/h 非甲烷总烃 实测浓度 4.23 4.38 4.04 / mg/m3 排放浓度 4.23 4.38 4.04 120 mg/m3 排放速率 0.09 0.09 0.09 45.8 kg/h 甲苯 实测浓度 0.023 0.025 0.010L / mg/m3 排放浓度 0.023 0.025 0.010L 40 mg/m3 排放速率 4.83x10-4 5.38x10-4 N 15.4 kg/h 二甲苯 实测浓度 0.010L 0.010L 0.010L / mg/m3 排放浓度 0.010L 0.010L 0.010L 70 mg/m3 排放速率 N N N 5.06 kg/h 评价标准 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1主城区限值 备注 排气筒高度：28m；排气筒尺寸进口：D=0.65m、出口：D=0.8m。 当排放浓度低于方法检出限时，以检出限加L表示，其排放速率以“N”计。 表7.2-2 无组织排放废气检测结果 检测时间 检测点位 检测项目 第一次 第二次 第三次 标准限值 单位 11.18 G3 样品编号 1911045-G3-1 1911045-G3-2 1911045-G3-3 / mg/m3 甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 2.4 二甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 1.2 非甲烷总烃 2.20 2.37 2.07 4.0 总悬浮颗粒物（TSP） 0.279 0.279 0.303 1.0 11.19 G3 样品编号 1911045-G3-4 1911045-G3-5 1911045-G3-6 / 甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 2.4 二甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 1.2 非甲烷总烃 1.98 2.01 1.89 4.0 总悬浮颗粒物（TSP） 0.300 0.231 0.255 1.0 11.18 G4 样品编号 1911045-G4-1 1911045-G4-2 1911045-G4-3 / 甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 2.4 二甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 1.2 非甲烷总烃 1.84 2.08 1.96 4.0 总悬浮颗粒物（TSP） 0.372 0.372 0.396 1.0 11.19 G4 样品编号 1911045-G4-4 1911045-G4-5 1911045-G4-6 / 甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 2.4 二甲苯 0.010L 0.010L 0.010L 1.2 非甲烷总烃 1.91 1.86 1.84 4.0 总悬浮颗粒物（TSP） 0.346 0.370 0.394 1.0 评价标准 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1限值 备注 当排放浓度低于方法检出限时，以检出限加“L”表示 由上表7.2-1、表7.2-2监测结果表明：验收监测期间，验收项目无组织排放甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1限值，有组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1主城区限值。 因此，从监测结果分析，验收项目中处理措施可行，符合该项目环评批准书要求。 7.2.2噪声监测结果与评价 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对项目厂界噪声监测结果详见表7.2-3。 表7.2-3 厂界噪声监测结果一览表 时间 监测点位 监测结果（Leq：dB） 主要声源 昼间 测量值 本底值 修正值 结果 11.18 N1 58.3 53.7 -2 56 设备噪声 N2 57.7 54.1 -2 56 N3 58.7 54.6 -2 57 11.19 N1 57.6 53.8 -2 56 N2 57.3 53.1 -2 55 N3 58.2 53.9 -2 56 评价标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类，昼间65dB。 备注 夜间未生产，不进行夜间噪声的测定 由以上监测结果表明：验收项目厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类昼间排放限值要求（昼间≤65dB）。 验收项目采取的基础减振、建筑隔声等噪声防治措施可行，符合该项目环评批准书要求。 7.2.3废水监测结果与评价 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对项目依托生化池出口进行了监测。废水监测点位监测、监测结果详见表7.2-4。 表7.2-4 生化池出口检测结果 检测时间 检测点位 检测项目 第一次 第二次 第三次 第四次 日均值 标准值 单位 11.18 W1 样品编号 1911045-W1-1 1911045-W1-2 1911045-W1-3 1911045-W1-4 / / 无量纲 pH 7.13 7.17 7.16 7.14 / 6~9 mg/L 化学需氧量 63 70 77 66 69 500 mg/L 五日生化需氧量 17.6 19.2 16.6 16.4 17.4 300 mg/L 悬浮物 15 14 17 13 15 400 mg/L 氨氮 10.4 10.4 10.8 10.1 10.4 - mg/L 11.19 样品编号 1911045-W1-5 1911045-W1-6 1911045-W1-7 1911045-W1-8 / / 无量纲 pH 7.19 7.21 7.16 7.17 / 6~9 mg/L 化学需氧量 58 52 66 64 60 500 mg/L 五日生化需氧量 16.5 17.9 17.8 18.2 17.6 300 mg/L 悬浮物 18 19 13 16 16 400 mg/L 氨氮 10.3 10.4 10.7 11.4 10.7 - mg/L 标准依据 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 备注 废水流量现场无监测条件 由以上监测结果表明：验收项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准限值要求（昼间≤65dB）。 验收项目采取的废水治理措施可行，符合该项目环评批准书要求。 7.2.4固体废物评价 验收项目在厂区西侧设置1个一般固废暂存间，暂存区满足“三防”要求，专用于厂区内固体废物的临时堆存。验收项目产生的废包装料和不合格品收集暂存于一般固废暂存间内；定期外售给物资回收公司处理。在厂区办公室内设置1个生活垃圾桶，定期交由当地市政环卫部门统一处理。在厂区一般固废暂存间旁设置1个危废暂存间，约5m2，并进行了重点防渗。 验收项目在营运过程中产生的固体废物均有明确去向，切实可行，未对环境造成二次污染。因此验收项目针对固体废物采取以上环保措施可行，符合该项目环评批准书要求。 7.3总量控制污染物排放量核算 7.3.1水污染物排放总量核算 根据重庆市大渡口区生态环境局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2018]297号）及各排污口的流量和监测结果，核算出本项目主要污染物排放总量，详见表7.3-1、7.3-2。 表7.3-1 企业废气排放总量核算结果与评价表 污染源 排放标准及标准号 污染因子 排放浓度（mg/m3） 环评批复 实际排放 是否突破指标 无组织排放浓度限值（mg/m3） 排入环境（t/a） 无组织排放浓度（mg/m3） 排入环境（t/a） 废气 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 非甲烷总烃 120 4.0 0.2275 2.00 0.232 未突破 甲苯 40 2.4 0.0374 / 0.000969 未突破 二甲苯 70 1.2 0.0173 / / 未突破 颗粒物 / 1.0 / 0.32 / 未突破 表7.3-2 企业废水排放总量核算结果与评价表 污染源 排放标准及标准号 污染因子 排放浓度（mg/L） 环评批复 实际排放 是否突破指标 总量（m3/a） 排入环境（t/a） 总量（m3/a） 排入环境（t/a） 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500 1917 0.767 1917 0.124 未突破 SS 400 0.192 0.025 未突破 NH3-N 45 0.058 0.030 未突破

表8  验收监测结论

8.1项目概况 8.1.1验收项目概况 重庆科路诗鞋业有限公司投资500万元租赁重庆屯茂机械有限公司3F建设年重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目“即验收项目”，总占地面积6869m2。验收项目主要生产皮鞋，形成了年产20万双皮鞋的生产规模。本验收项目环保投资为30万元。 8.1.2环保手续完善情况 验收项目于2019年7月委托重庆化工设计研究院有限公司编制完成了《重庆科路诗鞋业有限公司重庆科路诗鞋业有限公司整体搬迁项目环境影响报告表》。 并于2019年8月20日获得了重庆市大渡口区生态环境局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（渡）环准[2019]12号）。 验收项目于2019年8月开工建设，于2019年8月竣工，2019年8月正式投产。项目配套的噪声防治措施、废气处理设施与主体工程同步建设完善，能满足工程运营后污染物处理要求。 8.1.3工程变更情况 根据本次验收调查可知，验收项目实际建设内容与环评建设内容发生了1处变化。 原环评中刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过活性炭+光催化氧化处理后引至楼顶通过1#排气筒排放，实际情况刷胶、刷清洁剂和烘烤过程产生的有机废气经集气罩分别收集后，通过臭氧净化+光催化氧化+活性炭处理后引至楼顶通过1#排气筒排放，该变动有利于本项目废气处置。 验收项目其他的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等未发生变化，和环评阶段保持一致。根据以上分析，本项目不属于重大变更，不需要重新报批建设项目环境影响评价文件，即本项目满足验收条件。 8.1.4环保设施建成情况 经调查，工程主体建设时，已同步完成废气处理设施的建设、固体废物分类收集处理措施、噪声污染防治措施（隔声、减振）。较好的执行了环境保护“三同时”制度，落实了各项环保设施和措施，符合环评报告及审批文件要求。 8.2环保设施调试结果 8.2.1环保设施处理效率监测结果 8.2.1.1 废水治理设施处理效率监测结果 项目产生的地面清洁废水与职工生活污水一起进入厂区重庆屯茂机械有限公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入重庆市大九污水处理厂（远期排入建桥 C 区工业废水集中处理设施）进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，重庆屯茂机械有限公司建有生化池（处理能力为100m3/d），运营稳定，能够容纳项目废水要求，符合原环评及环评批复。 8.2.1.2 废气治理设施处理效率监测结果 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对厂区无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，有组织的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯进行了监测。由监测结果表明：验收监测期间，验收项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，排放浓度均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1限值，有组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）表1主城区限值。废气处理效率约为70%。 因此，从监测结果分析，验收项目中处理措施可行，符合该项目环评批准书要求。 8.2.1.3 厂界噪声治理设施 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年11月18日~19日对项目厂界噪声进行监测。监测结果表明：验收项目厂界噪声昼间监测值为55~57dB，即项目厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类昼间排放限值要求（昼间≤65dB）。 验收项目采取的基础减振、建筑隔声等噪声防治措施可行，符合该项目环评批准书要求。 8.2.1.4 固体废物处置 验收项目在厂区西侧设置1个一般固废暂存间，约5m2，暂存区满足“三防”要求，专用于厂区内固体废物的临时堆存。验收项目产生的废包装料和不合格品收集暂存于一般固废暂存间内；定期外售给物资回收公司处理。在厂区一般固废暂存间旁设置1个危废暂存间，约5m2，并进行了重点防渗，用于废弃包装桶、废活性炭等暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理（重庆云鑫环保产业发展有限公司），危废协议见附件4。 验收项目在营运过程中产生的固体废物均有明确去向，切实可行，未对环境造成二次污染。因此验收项目针对固体废物采取以上环保措施可行，符合该项目环评批准书要求。 8.3污染物排放监测结果 8.3.1废气 本项目有组织非甲烷总烃最大排放浓度为5.00mg/m3，有组织甲苯最大排放浓度为0.025mg/m3，二甲苯未检出；无组织非甲烷总烃最大排放浓度为2.37mg/m3，甲苯、二甲苯未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）的相关标准要求，符合本项目环评及批复的要求。 8.3.2厂界噪声 本项目西侧、南侧、东侧厂界噪声监测点昼间满足环评批复中要求的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 8.3.3废水 本项目生化池出口水质均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 8.4工程建设对环境的影响 本项目位于重庆市大渡口区石林大道11号3F，本项目位于工业园区内，周围以企业为主。项目附近无名胜古迹、文物保护单位、风景名胜区等，审批部门也未提出对本项目环境敏感保护目标进行环境质量检测要求，故本项目不进行环境质量监测。 本项目验收监测期间，废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）的相关要求。厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。废水排放均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，满足环保验收要求，对周边环境影响较小。 综上，本项目符合环保验收要求。 8.5验收结论 通过调查和现场监测，本项目满足以下条件： 项目加强了厂内人员对废气处理设施的管理，确保了废气污染物稳定达标排放；本项目运行负荷满足《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（[2000]38号）中“生产负荷达75%以上(国家、地方排放标准对生产负荷有规定的按标准执行)”的要求；本项目在环评及批复所提环保措施基本得到了落实有关环保设施已建成并投入正常使用；各污染物监测值均满足相应的排放标准要求，污染物排放总量未突破下达的总量指标。 综上所述，本项目验收范围内的各项环保设施建设到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染。现有环保设施能符合运营期污染物排放及处置要求，满足竣工环保验收条件，建议验收组通过工程竣工环境保护验收。 8.6验收建议 加强日常的环保管理与监督，确保“三废”稳定达标排放，加强环保设施的运行维护与管理，确保各污染物稳定达标排放。

附图、附件及附表 一、附图 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区总平面布置图 附图3 环保处理设施图 附图4 监测布点图 附图5 外环境关系图 附图6 周边环境关系及敏感点分布图 附图7环保设施整改图 二、附件 附件1 环评批准书 附件2备案证 附件3厂房租赁合同 附件4危废处置合同 附件5验收监测报告 附表： 附表1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

# Text boxes

长江

大九污水处理厂

重庆屯茂机械有限公司生化池

生活污水

光氧化催化

尾气经20m排气筒排放

活性炭吸附

臭氧

净化

集气罩

有组织

有机废气

厂界上风向

自带除尘系统

集气罩

无组织

颗粒物

无组织排放

厂界下风向