大渡口区春晖路街道办事处办公家具

采购公告

一、资格或资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

6.法律、行政法规规定的其他条件。（供应商自行提供诚信声明）

二、采购内容

采购办公家具一批，项目预算26000元，内容详见如下：

| 货物名称 | 数量及尺寸 | 颜色要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议桌 | 12张 1400*600*790mm | 白色+灰色 | ★材料：实木+油漆。 1、基材：松木实木。符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》和GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求标识一致性，虫蛀材，木工要求检测结果判定为合格;其中木材含水率11.5，甲醛释放量3.6mg/100g 。 ★2、面材：表面采用优质实木皮饰面，木皮厚≥0.8mm，经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，符合GB/T 1301-2006《刨切单板》；要求含水率≤12.9%。投标时提供2021年以来由国家家具产品质量监督检验中心出具的实木皮抽样检验报告。 3、成品符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准， |
| 会议椅 | 24张 常规 | 背板白 饰面颜色（灰） | 1.面料：优质品牌厚度1.0mm皮料，符合GB/T16799-2018《家具通用皮革》，要求涂层粘着牢度≥2.6/N10mm,撕裂度≥50.8N,气味级别≤2级，pH≥4.74。 2、海绵：经久耐用不变形。符合GB/10802-2006《通用软质聚酯型聚氨酯泡沫塑料》要求压陷性能85-90N之间，75%压缩永久变形≤7.2%，回弹率≥36%，拉伸强度≥100Kpa |

三、技术要求
   1.提供质量符合甲方提出的参数标准，投标人或所投产品需提供合格的检验报告，检验报告出具的时间为本项目挂网前。
   2.签订合同前供应商必须提供相同参数货物给采购单位作为样品，若送货产品与样品不符，采购单位有权终止合同，并赔偿采购人一切损失。

四、其他事项

报名时间：2024年4月2日18点之前持法人证明文件或授权证明、营业执照到大渡口区鑫康路16号春晖路街道办事处132办公室线下报名领取采购文件（见具体要求），并自行勘探现场，未按要求报名的为无效供应商。

评审时间：2024年4月3日上午10点。

五、联系方式

联系人：黄老师

电 话：023-68642468

地 址：大渡口区鑫康路16号春晖路街道办事处党政办

大渡口区春晖路街道办事处

2024年3月29日